15. Свидетельство о приемке.

Терминал весоизмерительный ТВ-007.

Заводской номер _______________

соответствует техническим характеристикам

и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска __________________

### Представитель ОТК завода

М. П.

Терминал весоизмерительный  типа  “ТВ-007” для бункерных весов.

Техническое описание и инструкция по эксплуатации

Настоящий паспорт распространяется на терминал

весоизмерительный серии ТВ - 006 (в дальнейшем -

терминал), изготовленный на ХНПКФ "Промэлектроника".

С о д е р ж а н и е.

Страница №

- Меры безопасности	2.

- Назначение, и физика работы	3.

- Комплект поставки	3.

- Основные технические характеристики	3.

- Устройство и работа	4.

5.1 Подготовка	4.

5.2 Сварка	4.

5.3 Упаковка при транспортировке	4.

5.4 Монтаж электронной части весов	5.

- Терминал весоизмерительный	6.

6.1 Устройство и работа	6.

6.2 Описание функций	8.

- Программирование и настройка терминала	9.

- Пояснения	9.

- Калибровка (масштабирование)	13.

- Указания по эксплуатации терминала	14.

- Указания мер безопасности при работе с терминалом	14.

12   Техническое обслуживание	15.

13 Периодическая перекалибровка	15.

14 Гарантийные обязательства	15.

15 Свидетельство о приемке	16.

16 Адрес	16.

Пожалуйста, обратитесь к этому руководству перед установкой, эксплуатацией и обслуживанием Вашего дозирующего устройства. Соблюдение требований этого руководства будет гарантировать быструю установку и бесперебойную работу изделия, с высокой точностью.

1. Меры безопасности.

Необходимо соблюдать меры безопасности, для гарантии персональной безопасности. Защитите изделие и связанное с ним оборудование в соответствии с уровнем безопасности, который необходимо соблюсти. (См. П. 11). Бункерные весы должны быть установлены, и использоваться в соответствии с этим руководством, квалифицированным персоналом, соблюдая соответствующие стандарты и правила техники безопасности.

12. Техническое обслуживание.

Периодически проверяйте дозирующее устройство на отсутствие материала, грязи и пыли на тензодатчиках и весоизмерительной части. Недопустимо залегание материала между весоизмерительной частью и корпусом дозатора на гибкой вставке и т. п. С тензодатчиков следует удалять пыль и грязь сжатым воздухом во избежания повреждения защитной гофры. Все техническое обслуживание и ремонт должны выполнятся квалифицированным персоналом и соответствующей безопасностью. Обратите внимание на то, что пользователь ответственен за все изменения конструкции.

13. Периодическая перекалибровка.

Если дозатор должным образом установлен, то уход нуля и перекалибровка будут требовать мало внимания. Однако чтобы поддержать точность Вашего дозирующего устройства необходимо периодически производить перекалибровку. Частота перекалибровки сильно зависит от приложения, в котором используется дозатор и серьезность его эксплуатационного режима. Первоначально пока служащие не имеют должного опыта, возможны частые перекалибровки при появлении замечаний и отклонений.

14. Гарантии  изготовителя  (поставщика).

Предприятие изготовитель гарантирует безотказную работу прибора в течение 12 месяцев со дня введения в эксплуатацию и осуществляет безвозмездный ремонт, если в течение гарантийного срока потребителем будет обнаружено несоответствие их техническим условиям.

Потребитель лишается права на гарантийный ремонт при:

1. нарушениях правил хранения и эксплуатации терминала;

2. нарушениях правил ухода за терминалом;

3. отсутствии или нарушении пломбы завода-изготовителя.

Внимание.  Пользователь полностью ответственен за механическую поломку тензодатчика(ов).

Команда, посылаемая из ЭВМ :        Сообщение, получае- мое ЭВМ  из ТЕРМИНАЛА

в ответ на команду:

Запрос Веса          - 'TxW' ;               DDDDD ;

Запрос Суммар.Итога - 'TxP' ;               DDDDD ;

Запрос Суммар.Веса  - 'TxF' ;               DDDDD ;

Задать Остаток      - 'TxK'  +

DDDDDDDD ;

Запрос Остатка      - 'TxM' ;               DDDDD ;

Запрос Предела      - 'TxJ' ;               DDDDD ;

Задать Предел       - 'TxI'  +

DDDDDDDD ;

Запрос Дозы         - 'TxN' ;               DDDDD ;

Задать Дозу         - 'TxL'  +

DDDDDDDD ;

Обнулить Итог       - 'TxB' ;

Обнулить            - 'TxO' ;

Стоп                - 'TxG' ;

Пуск                - 'TxH' ;

Где x - номер ТЕРМИНАЛА(символьный вид) ;

D - цифры (символьный вид) ;

10. Указания по эксплуатации терминала.

10.1. Во избежание потери информации, записанной в ПЗУ весового терминала, выполнение электросварочных работ вблизи прибора не допускается. Сварочные работы в помещении с установленным прибором производить с использованием специального “нулевого” провода, идущего от трансформатора, при вынутом из розетки шнуре питания терминала.

10.2. Запрещается заливать весоизмерительный терминал водой.

10.3. Оберегать прибор от механических повреждений и динамических воздействий.

11. Указание мер безопасности при работе с терминалом.

Опасным при работе с весоизмерительным терминалом является поражающее действие электрического тока. Электрическое сопротивление и электрическая прочность изоляции цепей и питания между собой и относительно корпуса должны соответствовать ГОСТ 12997. Электрическое сопротивление изоляции должно быть не менее 20 Мом при нормальных условиях.

Категорически запрещается работа весоизмерительного терминала с открытой крышкой корпуса.

Ремонт прибора, подключение и отключение кабелей должно проводиться при отключённом сетевом напряжении питания.

2. Назначение и физика работы.

# Терминал весоизмерительный, далее терминал,

осуществляет питание тензодатчиков стабилизированным напряжением 9v, преобразует в 16-тибитный код разболанс тензометрического моста (напряжение 0(20 mv), пересчитывает 16-тибитный код в вес, индицирует значение веса на индикаторе, вырабатывает сигналы управления задвижками надвесового и весового бункеров. Терминал также осуществляет подсчет количества отвесов, запоминая их в энергонезависимой памяти, при отключении питания. В режиме перевешивания или отвешивания определённой части продукта терминал запоминает количество отвесов, индицирует и запоминает количество продукта пройденного через весы. Если терминал подключен в информационную сеть предприятия, то он имеет возможность управляться как с клавиатуры прибора, так и с отдаленной ПЭВМ.

3. Комплект поставки.

1. Терминал весоизмерительный	1 шт.

2. Тензодатчики	(согласно техзадания)

3. Блок управления весами	1 шт.

4. Индуктивные датчики положения задвижек	2 шт.

5. Техническое описание и инструкция по

эксплуатации	1 шт.

6. Программное обеспечение в зависимости от модификации весов	(согласно техзадания).

4. Основные технические характеристики.

1. терминал весовой предназначен для работы с тензодатчиками, имеющими входное электрическое сопротивление, не менее	100 Ом

2. выходное электрическое сопротивление, не более	1 кОм

3. рабочий коэффициент передачи	(1-3) мВ/В

4. номинальное напряжение питания	(3-9) В

5. время прогрева весов до рабочего состояния, мин.	15

6. допустимая перегрузка весов, не более, % от НПВ	25

7. диапазон выборки массы тары, % от НПВ	100

8. вид климатического исполнения по ГОСТ 15150 	УХЛ 4.1

Условия эксплуатации:

1. температура окружающего воздуха, (С 	-20...+35

2. относительная влажность при 35(С, % 	0(98

3. атмосферное давление, кПа  или  мм. рт. ст.	84(107 или 630(800

4. внешние вибрационные воздействия с частотой от 5 до 20 Гц с виброускорением, не более, м/с	1,2(10

5. шкала прибора, НПВ (100(50000)(10-n где 	n=0,1,2,3,4

6. дискретность отсчёта, d 	1(100

7. нелинейность, не более 	0,03 % (от шкалы)

8. длительность цикла измерения, ms от 	10

9. приведённый к шкале температурный уход (на 10(С) нуля, не более 	0,03 %

10. количество разрядов индикатора 	2 ( 16.

11. диапазон изменения цифровых установок	0...65535

12. прибор имеет, сбрасываемый по паролю, бесконечный счетчик отвесов, и  счётчик общего количества продукта с разрядностью цифр	6

Дополнительно:

Длина соединительного кабеля между тензодатчиком

и прибором, не более м. 	100

Потребляемая мощность прибора, не более ВА 	10

Электрическое питание прибора осуществляется от сети

однофазного переменного тока напряжением 	220В

с отклонением 	 +25В и - 35В с частотой (50+-1)Гц

Время непрерывной работы 	 не ограничено

Тип памяти для хранения данных 	FLASH

Связь с ПЭВМ	один канал RS 232

Скорость передачи данных	4800 бод.

5. Устройство и работа.

5.1 Подготовка и установка.

Подготовьте место для установки бункерных весов согласно чертежам и инструкциям. Место расположения прибора должно быть удобно для эксплуатации и настройки, и не находиться рядом с мощным электрическим оборудованием. При монтаже консультируйтесь с инженерами предприятия изготовителя. При распаковке избегайте подвергать изделие механическому удару. Механический удар может вызвать повреждение тензодатчиков.

Обратите особое внимание, чтобы ни что не мешало весоизмерительной части дозатора (весовому бункеру, мешкозажиму и т. п.) как в состоянии, покоя так и во время работы. Во избежание потери информации, записанной в ПЗУ весового терминала, выполнение электросварочных работ вблизи прибора не допускается. Сварочные работы в помещении с установленным прибором производить с использованием специального “нулевого” провода, идущего от трансформатора, при вынутом из розетки шнуре питания терминала.

5.2 Сварка.

Все сварочные работы проводить при вынутом тензодатчике из корпуса весов. Ни в коем случае не допускать протекания сварочного тока через тензодатчик.

5.3 Упаковка при транспортировке.

Во время транспортировки весоизмерительная часть бункерных весов закреплена специальными транспортными упорами во избежания поломки тензодатчиков. После распаковки весов транспортные упоры следует снять. В любом случае не следует подвергать весы излишним нагрузкам и вибрации при транспортировке.

НИЖНЯЯ СТРОЧКА :

1-ый символ :

### СТРЕЛКА ВВЕРХ – НИЖНЯЯ ЗАДВИЖКА   ЗАКРЫТА

СТРЕЛКА ВНИЗ   – НИЖНЯЯ ЗАДВИЖКА    ОТКРЫТА

9. Калибровка (масштабирование).

При включении терминал на несколько секунд входит в режим ожидания ввода функций и на индикаторе появится сообщение "Для настройки нажми клавишу  F". Если ввода функций не произвести, то терминал входит в режим "Проверка терминала" с соответствующим сообщением на индикаторе и дальнейшим индицированием числа пропорционального раннее введённому коэффициенту масштабирования. Коэффициентом масштабирования называется числовое значение, используемое для приведения цифрового кода АЦП к натуральному весу (далее масштабирование).

Масштабирование терминала производится в следующем порядке.

а)	Разгрузить весоприёмное устройство.

б)	Произвести обнуление показаний весов, нажав на кнопку“T” на клавиатуре.

в)	Нагрузить весоприёмное устройство эталонным весом

г)	Р_эталон (не менее 50% от НПВ).

е)	Последовательным нажатием кнопок “С”, “F”, кнопками «(» или «(» выбрать функцию 14 (требующую ввода пароля), затем кнопкой «В» вызывается подтверждение “ ПАРОЛЬ”,  вторичное нажатие на кнопку «В» разрешает ввод пароля. Набрать пароль (19631), кнопками «(» или «(» установить значение выделенного разряда. Позиция изменяемого разряда выбирается кнопками «(» или «(». Кнопкой «В» закончить ввод пароля и на индикаторе появится подтверждение “ВЫБОР МАСШТАБА” входа в функцию  масштабирования. Нажать кнопку «В». На индикаторе будет отображен текущий масштабный коэффициент (М_тек). По формуле вычислить новый масштабный коэффициент (М_нов).

М_нов=(Р_эталон X M_тек)/Р_текущ

# Ввести новый масштабный коэффициент и нажать кнопку "В".

Работа терминала с ПЭВМ.

Связь с ЭВМ осуществляется по интерфейсу RS 232 со скоростью 4800 бод.

Протокол обмена бункерных весов и ПЭВМ выглядит следующим образом:

Далее кнопками «(» или «(» установите запятую в требуемую позицию. Нажмите кнопку «В», для завершения работы с функцией.

14 Функция устанавливает коэффициент преобразования кода АЦП в вес. Далее масштабный коэффициент. Работа функции подробно описана в пункте 9 - Калибровка (масштабирование)

15 Функция задает время проверки на просып задвижек надвесового и весового бункеров. (Требует ввода пароля.) При входе в функцию, по окончанию ввода пароля, на индикаторе появится подтверждение «ВРЕМЯ ПРОСЫПА». Далее необходимо ввести время в секундах, в течение, которого весы будут проверять, не изменяется ли вес продукта в весовом бункере.

16 Функция устанавливает коэффициент усиления входного усилителя в зависимости от коэффициента передачи датчика(ов). Может принимать значения 00000(00007, где последняя цифра соответствует степени числа 2, т. е. коэффициент усиления программируется и принимает значения от 20  до  27  . Значение функции задаётся аналогично функции 09. Для работы с тензодатчиками функция 16 может принимать значения 00006 либо 00007. установка значения функции 16, производится при пуско-наладке весов, один раз, и в процессе работы, без особой надобности, не изменяется.

Дополнительно: Для просмотра общего количества продукта, пройденного через весы, необходимо нажать клавишу «(». При этом на индикаторе прибора высветится "ИТОГО:" и пять разрядов счётчика количества продукта (в тоннах). (Запятая  на счетчике автоматически сдвигается по мере его заполнения. Поэтому счетчик следует периодически обнулять.) Для выхода из режима индикации счетчика количества продукта необходимо повторно нажать клавишу «(». Клавиша «(» не работает, если весы находится в режиме загрузки продуктом.

Дополнительные сообщения на ИНДИКАТОРЕ.:

ВЕРХНЯЯ СТРОЧКА :

1-ый символ :

### СТРЕЛКА ВВЕРХ – ВЕРХНЯЯ ЗАДВИЖКА   ЗАКРЫТА

СТРЕЛКА ВНИЗ   – ВЕРХНЯЯ ЗАДВИЖКА    ОТКРЫТА

2-ой символ :

символ “P” – РУЧНОЙ РЕЖИМ РАБОТЫ ДОЗАТОРА

символ “А” – АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ РАБОТЫ ДОЗАТОРА

3-ий символ :

символ “       ” – Получена КОМАНДА :ОТКРЫТЬ ВЕРХНЮЮ ЗАДВИЖКУ

символ “       ” – Получена КОМАНДА :ЗАКРЫТЬ ВЕРХНЮЮ ЗАДВИЖКУ

символ “       ” – Получена КОМАНДА :ОТКРЫТЬ НИЖНЮЮ ЗАДВИЖКУ

символ “       ” – Получена КОМАНДА : ЗАКРЫТЬ НИЖНЮЮ ЗАДВИЖКУ

5.4 Монтаж электронной части весов.

После установки механической части дозатора на место его работы, необходимо подключить тензодатчик (и) к терминалу, ввернув разъем тензодатчиков в соответствующее гнездо на корпусе прибора. Далее подключите исполнительные внешние устройства и питание для прибора 220 V на клемную колодку блока управления, или ввернув в него соответствующие разъёмы. Схемы расключения и распайки кабелей и разъёмов для исполнительных внешних устройств не отмеченные в настоящей инструкции прилагаются отдельно.

Рисунок № 1.

Распайка гнезда на терминале, для подключения тензодатчика (ов) показана на рисунке № 1.

Распайка шнура соединительного между терминалом, ПЭВМ и блоком управления с подключенными исполнительными внешними устройствами показана на рис. № 2.

Рисунок № 2.

Заземлите корпус, бункерных весов отдельным кабелем. Выберите удобное для эксплуатации место под установку прибора, но не далее 100 метров от самих весов и в пределах прямой видимости. (При выборе места избегать расположения прибора рядом с мощным электрическим оборудованием.) Произведите внешний осмотр терминала на предмет отсутствия механических повреждений, соедините и закрепите разъём на кабеле датчика с ответной частью разъёма на терминале. Подайте напряжение питания на прибор.

6. Терминал весоизмерительный.

6.1 Устройство и работа.

Терминал весоизмерительный состоит из следующих узлов:

Узел вторичного электропитания, узел аналого-цифрового преобразователя (АЦП), процессорный узел, узлы ввода вывода информации, индикации, клавиатуры.

Терминал предназначен для обработки аналогово сигнала с тензодатчика, перевода его в цифровой код, обработки цифровой информации, выдачи результата на табло индикатора, учёта количества пройденного через весы продукта и управления исполнительными внешними устройствами приводов задвижек весового и надвесового бункеров.

Блок управления бункерными весами работает совместно с терминалом, от которого и управляется. Блок управления осуществляет включение и отключение исполнительных устройств (пневмоцилиндров, электродвигателей и т. п.), в автоматическом и ручном режимах, опрос датчиков положения задвижек, индикацию состояния задвижек.

Автоматический режим. При первом включении терминала, он выдаёт команды закрыть задвижки весового и надвесового бункеров. Далее необходимо прогреть прибор в течении 10 минут, перевести блок управления в ручной режим тумблером РУЧН./АВТ., два - три раза открыть и закрыть задвижку весового бункера и т. о. очистить ("отряхнуть") весовой бункер от остатков продукта. Обнулить весы, нажатием кнопки "Т" на терминале. (Потребуется ввести пароль.) Для запуска весов в автоматическом режиме необходимо нажать кнопку «В» на терминале. Терминал через блок управления откроет задвижку надвесового бункера. По мере заполнения весового бункера и достижения веса заданного на терминале ф-цией F1 (см. п. 6.2) терминал дает команду блоку управления закрыть задвижку надвесового бункера. Терминал после снятия точного веса продукта, находящегося в весах, проверки на просып задвижек, автоматически открывает задвижку весового бункера и, дождавшись опорожнения весов до заданного минимума, закрывает ее. Т. о. налипание пыли и продукта на стенках бункера не мешают работе весов. Уставка минимума от налипания продукта и пыли задается в приборе ф-цией F2 (см. п. 6.2). Далее весоизмерительный терминал вновь производит      08 Функция возвращает терминал в исходное состояние. (Требует пароля.) Используется при необходимости остановить перевешивание продукта и начать перевешивание заново. Функция обнуляет сумму отвесов, а общий итог остается неизменным.

09 Функция задаёт количество измерений для усреднения результата взвешивания. Чем больше усреднений, тем точнее результат, но и больше время взвешивания. Усреднений должно быть столько, чтобы они могли отфильтровать внешние вибрационные воздействия, но при этом быстродействие прибора было в два раза выше, скорости истечения продукта. (Из расчёта допустимой погрешности отвеса). Для расчёта быстродействия прибора необходимо умножить время одного измерения (см. ф-цию 07) на количество усреднений. Для дозирующих устройств и бункерных весов, как правило, количество усреднений задаётся в пределах от двух до четырёх. Чтобы задать количество измерений для усреднения значения веса, последовательным нажатием кнопок “С”, “F”, кнопками «(» или «(» выбрать функцию 09, затем, кнопкой «В» вызывается слово-подтверждение, вторичное нажатие на кнопку «В» разрешает вход в функцию. Кнопками «(» или «(» установить количество измерений для усреднения.

10 Функция задаёт дискретность индикации. Чтобы установить дискретность индикации необходимо последовательным нажатием кнопок “С”, “F”, и кнопок «(», «(» выбрать функцию 10, затем, кнопкой «В» вызывается слово-подтверждение, вторичное нажатие на кнопку «В» разрешает вход в функцию. Дискретность индикации устанавливается для двух младших разрядов индикатора. Кнопками «(» или «(» установить значение выделенного разряда. Позиция изменяемого разряда выбирается кнопками «(» или «(».. Дискретность рекомендуется выбирать из ряда 01, 02, 05, 10, 20, 50, 00. Кнопкой «В» закончить работу с функцией.

11  Функция обнуляет общий итог. (Требует пароля.) При входе в функцию, по окончанию ввода пароля, на индикаторе появится подтверждение «ОБНУЛЕНИЕ ИТОГА». Следующее нажатие на клавишу «В» приведет к обнулению счетчика отвесов, а нажатие на клавишу F отказ от  этой функции.

12 Функция задаёт номер аппарата для работы в локальной компьютерной сети. Значение функции 12 задаётся аналогично функции 09.

13 "СДВИГ ЗАПЯТОЙ" Функция устанавливает положение запятой при индикации результата взвешивания. Для установки запятой на индикаторе прибора необходимо последовательным нажатием кнопок “С”, “F”, и кнопок «(» или «(» выбрать функцию 13 , затем кнопкой «В» вызывается слово-подтверждение, вторичное нажатие на кнопку «В» разрешает вход в функцию.

04. Функция задает уставку "Сумма отвесов". Она служит для задания количества продукта, который необходимо пропустить через весы. (При однократном (порционном) перевешивании, а так же при многократном за определенный промежуток времени.) Масштаб числа, задаваемого функцией 04, полностью совпадает с масштабом текущего веса на индикаторе прибора. Положение запятой при этом не учитывается. Уставка "Сумма отвесов" задаётся аналогично уставки "Доза одного отвеса" (см. ф-цию 02).

05. Резервная функция.

06. Функция задает однократный или бесконечный режим работы весов. (Требует пароля.). Для перевода (бункерных весов) в циклический (бесконечный) режим работы необходимо; последовательным нажатием клавиш “С”, “F”, и клавиш «(» или «(», выбрать функцию 06 (требующую ввода пароля). Затем кнопкой «В» вызывается подтверждение “ПАРОЛЬ”,  вторичное нажатие на кнопку «В» разрешает ввод пароля. Набрать пароль (19631), кнопками «(» или «(» установить значение выделенного разряда. Позиция изменяемого разряда выбирается кнопками «(» или «(». Кнопкой «В» закончить ввод пароля и на индикаторе появится подтверждение “БЕСКОНЕЧНЫЙ ЦИКЛ”. При следующем нажатии клавиши «В» на индикаторе прибора появится цифра 00000. Далее кнопками «(»,«(»,«(», «(» установить любое значение отличное от нуля и нажать клавишу «В». Теперь весы будут работать в бесконечном режиме и при достижении, заданной функцией 04, суммы отвесов, будут перезапускаться автоматически. Для перевода бункерных весов в однократный режим работы необходимо вернуть ф-ции 06 значение 00000.

07 Функция задаёт режим работы АЦП (аналого - цифрового преобразователя). Для задания режима работы АЦП последовательным нажатием кнопок “С”, “F”, и кнопок «(» или «(» выбрать функцию 07, затем кнопкой «В» вызывается слово-подтверждение, вторичное нажатие на кнопку «В» разрешает вход в функцию. Кнопками «(» или «(» установить значение выделенного разряда. Позиция изменяемого разряда выбирается кнопками «(» или «(». Формат - 000XY, где Y-определяет период обновления данных: 1-2,5 мс., 2-5,0 мс. ..... 9-22,5 мс., 0-25,0 мс., а Х задаёт режим работы АЦП. Рекомендуется устанавливать значение 1 (авто калибровка) и 5 (фоновая калибровка). В режиме фоновой калибровки период обновления данных увеличивается в 6 раз. Для дозирующих устройств и бункерных весов функция 07 может принимать значения от 00012 до 00017, что соответствует по быстродействию для одного цикла измерения от 5,0 мс. до 17,5 мс. При сильных внешних вибрационных воздействиях, больших колебаниях питающего напряжения, наличия сильного электромагнитного излучения значение функции может быть увеличено до 00019. При этом необходимо снижать скорость истечения продукта. Кнопка «В» завершает работу с функцией.

взвешивание весового бункера с остатками продукта, вычитает полученный результат из массы полного бункера и заносит разность в, специально отведенную, ячейку памяти, где и происходит суммирование всех отвесов. На этом цикл отвеса завершается, и терминал переходит к следующему отвесу. Перевешивание продукта бункерными весами будет происходить до тех пор, пока через весы не пройдет, заданное ф-цией F3, количество продукта. При этом последний отвес не обязательно будет равен, заданной ф-цией F1, дозе, т. к. она (доза последнего отвеса) является разницей между необходимым и уже пройденным через весы количеством продукта. При этом соблюдается правило о том, что последний отвес должен быть меньше или равен, заданной ф-цией F1, стандартной дозе.

При возникновении аварийных ситуаций во время работы бункерных весов терминал выводит соответствующее сообщение на индикатор (не закрыт низ,  не закрыт верх,  не открыт низ, не открыт верх,  просыпает низ,  просыпает верх) и приостанавливает работу весов до устранения причин аварии. И как только авария будет устранена весы автоматически, без дополнительных команд, продолжат работу.

Функциональные значения клавиш клавиатуры терминала приведены в таблице № 1.

| Символ обозначения кнопки клавиатуры | Функциональное значение | Примечание |
| --- | --- | --- |
| ( | Служит для изменения в большую сторону и смены режима индикации. | Используется для просмотра общего количества продукта, пройденного через весы. |
| ( | Служит для изменения в меньшую сторону. |  |
| ( | Служит для позиционного смещения влево. |  |
| ( | Служит для позиционного смещения вправо |  |
| F | Служит для вызова функции, останавливает работу весов. | Используется только во время индикации “СБРОС”. |
| В | Служит для подтверждения функции или параметра, запускает весы в работу. | Обязательно завершает любую операцию ввода данных. |
| С | Служит для перехода в режим “СБРОС”. |  |
| Т | Служит для принятия текущего значения веса равным нулю. | Используется для компенсации веса тары, остатка продукта, загрязнении на весах. |

# Ручной режим. Для перевода весов в ручной режим необходимо переключить тумблер «АВТ / РУЧН» в положение «ручной режим». При этом индикатор состояния блока управления поменяет свой цвет с красного на зеленый. Это означает, что разрешена работа с кнопочного поста управления весами, назначение клавиш, которого легко читаемо и не требует специальных пояснений. Индикаторы состояния задвижек горят красным цветом, если задвижки закрыты и зеленым, если открыты. При необходимости работать весами на «пролет» нужно просто открыть задвижки с кнопочного поста управления.

6.2 Описание функций.

Описание функций терминала указано в таблице № 2.

| Функции | СООБЩЕНИЕ НА ИНДИКАТОРЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| (01) | ПАРОЛЬ + ОБНУЛЕНИЕ ТАРЫ | ОБНУЛЕНПЕ ВЕСА ТАРЫ В ПАМЯТИ |
| (02) | ЗАДАНИЕ ДОЗЫ | ЗАДАНИЕ ДОЗЫ (ОДНОГО ОТВЕСА) (Порог 1). |
| (03) | ЗАДАНИЕ ОСТАТКА. | ЗАДАНИЕ МИНИМУМА (ОТ НАЛИПАНИЯ ПРОДУКТА) (Порог 2) |
| (04) | ЗАДАНИЕ СУММЫ. | ЗАДАНИЕ СУММЫ ОТВЕСОВ (Порог 3). |
| (05) | ( РЕЗЕРВ | РЕЗЕРВ |
| (06) | ПАРОЛЬ + БЕСКОНЕЧНЫЙ ЦЫКЛ. | ЗАДАНИЕ БЕСКОНЕЧНОГО ЦИКЛА РАБОТЫ. |
| (07) | РЕЖИМ РАБОТЫ АЦП. | ЗАДАНИЕ РЕЖИМА РАБОТЫ АЦП |
| (08) | ПАРОЛЬ + СБРОС ТЕРМИНАЛА. | ВОЗВРАТ В ИСХОДНОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРМИНАЛА |
| (09) | ( УСРЕДНЕНИЕ | КОЛИЧЕСТВО УСРЕДНЕНИЙ |
| (10) | ДИСКРЕТНОСТЬ | ДИСКРЕТНОСТЬ ИНДИКАЦИИ |
| (11) | ПАРОЛЬ + ОБНУЛЕНИЕ ИТОГА | ОБНУЛЕНИЕ ИТОГА (Общей СУММЫ) |
| (12) | АДРЕС ТЕРМИНАЛА. | НОМЕР АППАРАТА (ДЛЯ СВЯЗИ С ЭВМ) |
| (13) | СДВИГ ЗАПЯТОЙ | УСТАНОВКА ПОЛОЖЕНИЯ ЗАПЯТОЙ |
| (14) | ПАРОЛЬ + ВЫБОР МАСШТАБА | УСТАНОВКА МАСШТАБА |
| (15) | ПАРОЛЬ + ВРЕМЯ ПРОСЫПА | ВРЕМЯ ПРОВЕРКИ ПРОСЫПА |
| (16) | УСИЛЕНИЕ АЦП | УСТАНОВКА УСИЛЕНИЯ АЦП |

7. Программирование и настройка терминала.

Установить тумблер "сеть" во включенное положение. На индикаторе терминала на несколько секунд появится слово "Проверка терминала", а потом появится сообщение "Для настройки нажми клавишу  F" после чего прибор переходит в режим индикации.

Если во время индикации сообщения "Для настройки нажми клавишу  F" нажать кнопку "F", прибор перейдёт в режим программирования, на индикаторе появится "ВЫБОР ФУНКЦИИ 01 ОБНУЛЕНИЕ ТАРЫ".

Для перехода в режим программирования необходимо последовательно нажать кнопки "С" и "F".

Выбрать необходимую функцию можно с помощью кнопок "(", "(" и нажать кнопку "В" (ввод). На индикаторе появится слово-подтверждение. Для продолжения работы с функцией надо нажать кнопку "В", а для отказа от данной функции - любую другую кнопку. Для завершения работы с функцией необходимо так же нажать кнопку "В".

8. Пояснения.

01 Функция используется для оценки предварительной нагрузки на тензодатчики, разбаланса входного усилителя АЦП (аналого - цифрового преобразователя). Бывает, необходима при первичной настройке прибора, пусконаладочных и ремонтных работах. Во время эксплуатации весов может быть использована для оценки работоспособности изделия при аварийных ситуациях. Не рекомендуется пользоваться этой функцией без особой надобности.

02 Функция задаёт уставку "Доза одного отвеса" - порог, при котором прибор даёт команду внешним исполнительным устройствам, о прекращении подачи продукта в весоизмерительный узел бункерных весов.

Для задания уставки " Доза одного отвеса " необходимо последовательным нажатием кнопок “С”, “F” и кнопок «(» или «(» выбрать функцию 02. Затем кнопкой «В» вызывается слово-подтверждение (см. табл. №2), вторичное нажатие на кнопку «В» разрешает вход в функцию. Кнопками «(» или «(» установить значение выделенного разряда. (Для выделения используется подчеркивание, изменяемой цифры.) Позиция изменяемого разряда выбирается кнопками «(» или «(». Кнопкой «В» закончить работу с функцией. Масштаб числа, задаваемого функцией 02, полностью совпадает с масштабом текущего веса на индикаторе прибора.

03 Функция задаёт уставку "Остаток" - второй порог при котором прибор даёт команду внешним исполнительным устройствам, о прекращении выгрузки продукта из весоизмерительного узла бункерных весов. Уставка "Остаток" задаётся аналогично уставки "Доза одного отвеса" (см. ф-цию 02). Уставка необходима для предотвращения остановки весов в случае загрязнения весового бункера, налипания продукта и т. п..

# Text boxes

## Весовой

бункер

Коробка клемная

Индуктивные датчики положения задвижек.

Катушки пневмоцилиндров.

Коробка клемная

Блок управления.

Терминал весоизмерительный.

Кнопочный пост.

9

8

7

10

11

6

5

13

4

14

3

12

2

15